## Slide 1
网络虚拟化介绍
Department: IT产品技术部
Author/ ID: 汤洋 00311943

## Slide 2: 内容
网络虚拟化实现
1
网络虚拟化特性
2
高级概念
3
Notes: 2.在今天的课程中我们会了解什么是NFV、什么是NFVI。。我们还会一起学习NFVI相关的开源组件，包括KVM、OpenStack

## Slide 3: 内容
网络虚拟化实现
1
网络虚拟化特性
2
高级概念
3
Notes: 2.在今天的课程中我们会了解什么是NFV、什么是NFVI。。我们还会一起学习NFVI相关的开源组件，包括KVM、OpenStack

## Slide 4: 虚拟网卡
定义
虚拟网卡就是用软件模拟网络环境，提供类似真实网卡的功能，无需连接。
物理网卡
虚拟网卡
服务器
虚拟网卡
虚拟网卡
物理网卡

## Slide 5: 虚拟网卡和物理网卡的关系
queue
queue
queue
Domain 0
VM
VM
Domain 0
VM
VM
VM
VM
Domain 0
普通网卡
Domain0 网桥队列
一次数据拷贝
主机资源开销大
VMDq智能网卡
SR-IOV直通
虚拟机独立报文队列
Hypervisor完成地址转换
SR-IOV硬件完成地址转换
主机资源开销小
主机资源开销最小
损失热迁移、快照等特性

## Slide 6: 虚拟交换机
管理接口
虚拟交换机
存储接口
上行链路
物理网卡
端口组
vlan100
端口组
vlan200
服务器
物理交换机
虚拟交换机
虚拟网卡
端口组
vlan200
端口组
vlan300
服务器
分布式交换机DVS
虚拟网卡

## Slide 7: 内容
网络虚拟化实现
1
网络虚拟化特性
2
高级概念
3
Notes: 2.在今天的课程中我们会了解什么是NFV、什么是NFVI。。我们还会一起学习NFVI相关的开源组件，包括KVM、OpenStack

## Slide 8: 特性1 - 物理网卡绑定
虚拟交换机
上行链路
物理网卡
服务器
基于源目的MAC的LACP
基于源目的IP的LACP
基于源目的IP和端口负荷分担
基于源目的MAC的负荷分担
主备模式
基于轮询的负荷分担
Notes: 除主备外，其他需要在交换机做配置

## Slide 9: 特性2 - 虚拟网络QoS
通过分布式交换机网络QoS策略，为端口组的成员接口提供流量整形、带宽优先级的控制能力，对虚拟机网络进行带宽控制。

## Slide 10: 内容
网络虚拟化实现
1
网络虚拟化特性
2
高级概念
3

## Slide 11: 虚拟网络设备
一种实现了物理路由器功能仿真的逻辑设备，可以使各子网互相访问。
对内部网络进安全访问控制。可以基于物理防火墙划分为多个虚拟防火墙，也可以软件模拟。
对外提供服务器之间的负载均衡能力。可以基于物理负载均衡器进行逻辑划分，也可以软件模拟。
虚拟路由器
虚拟防火墙
虚拟负载均衡
Notes: 路由器：一种实现了物理路由器功能仿真的逻辑设备，可以使vPC内部各子网互相访问。
防火墙：为用户提供防火墙防护能力，当外部网络访问vPC时，进行安全访问控制，提高vPC防护能力。
负载均衡：对外提供服务器之间的负载均衡能力，一个LB可以带多个监听器，用户可以给不同的业务申请不同的监听器。

## Slide 12: vPC (virtual Private Cloud)
vPC
vPC
vPC
虚拟化环境
外部网络
vPC是基于虚拟防火墙的独立网络，每个vPC有虚拟防火墙用于vPC内部与外部网络的安全访问与接入控制，同一vPC内部可创建多个子网。

## Slide 13: vDC (virtual Data Center)
VDC computing pool
VDC network pool
VDC storage pool
VDC users and rights
Organization 2 VDC
VDC computing pool
VDC network pool
VDC storage pool
VDC users and rights
Organization 2 VDC
VM
VM
VM
VM
VM
Hypervisor
Notes: vDC是一个逻辑数据中心，包括计算、网络、存储、用户信息等各种必要的资源，各个vDC的网络是互相隔离的，一个vDC可以包含多个vPC。

## Slide 14: 小结
虚拟网卡
虚拟交换机
物理网卡绑定
虚拟网络QoS
vPC
vDC
Notes: vDC是一个逻辑数据中心，包括计算、网络、存储、用户信息等各种必要的资源，各个vDC的网络是互相隔离的，一个vDC可以包含多个vPC。